| Российская Федерация РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НИЖНЕБЫКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «05» июня 2015 г.                      № 27	х. Быковский

О внесении изменений в Постановление №42 от 10.06.2013 «.

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

На территории Нижнебыковского сельского поселения.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Таблица  №6 ,абзац №1 изложить в следующей редакции:

На территории Нижнебыковского сельского поселения подачу воды в водопроводные сети осуществляет МП ПУ ЖКХ Верхнедонского района лицензия:- серия –РСТ ,№ 0263 вид лицензии ВЭ от  24.02.2012 г ,сроком до 23.02.2032 г ,согласно договора. Электронный адрес- vdkomhoz@mail.ru/ Руководитель Лисьих Николай Валентинович. Рабочий телефон -8(86364)31-3-81

Глава Нижнебыковского

сельского поселения                                                                  К.Ф. Венцов

Приложение № 1 к постановлению

Главы Нижнебыковского сельского  поселения

от «10» июня  2013 г. № 42

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

Нижнебыковского сельского поселения

Верхнедонского района Ростовской области

2013г.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Нижнебыковского сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  Нижнебыковского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1. Территория  Нижнебыковского сельского поселения располагается в северо-восточной части Верхнедонского.

Согласно Областному закону Ростовской области от 27.12.2004г. « Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Верхнедонской район» и муниципальных образований в его составе» общая площадь Нижнебыковского сельского поселения составляет – 1090кв.м. На его территории проживает -553человека.

Территория поселения граничит:

с Шумилинским сельским поселением Верхнедонского района;

-	с Солонцовским сельским поселением Верхнедонского района;

- с Шолоховским районом.

Административным центром сельского поселения является х. Быковский с населением - 423 человека. В границах поселения также расположены: х. Солоновский – 49 чел., х. Морозовский – 81чел.

Территория сельского поселения включает в себя следующие категории земель:

- земли сельхозназначения

- земли населенных пунктов;

- земли автомобильного транспорта;

- земли водного фонда;

- земли лесного фонда;

- земли запаса.

-земли промышленности

Сельскохозяйственные угодья поселения представлены пашней, сенокосами, пастбищами и многолетними насаждениями.

Сельское хозяйство – основная отрасль экономики поселения. Климатические условия позволяют выращивать все основные виды сельскохозяйственных культур.

Расстояние от административного центра поселения – х. Быковский до районного центра - ст. Казанская – 35 км.

В настоящее время ведется работа по благоустройству поселения, происходят социальные преобразования.

Внешнее сообщение Нижнебыковского сельского поселения с областным центром осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования :

- М-4 Дон.

3.2. Климат

На территории поселения преобладает континентальный климат умеренных широт. Среднегодовая температура воздуха в границах поселения составляет +4,7ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного  месяца (январь) составляет -37,7ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98%   – 37ºС.

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 44ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 129 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину  185 см.  В холодный период года в основном преобладают ветра западные, юго-восточные и  юго-западные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,3 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца  3,4 м/с.

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,6ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,8ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +39 ºС. В теплый период года преобладают ветра западные, северо-западные и северные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с.

Осень умеренно - теплая, так как дуют теплые ветра . Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 138 дней. По количеству выпадающих осадков поселение относится к зоне близкого к нормальному увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 470 мм. Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 305 мм, за зимний (с ноября по март) – 150 мм. До 2/3 годового количества осадков выпадает в теплый период года в виде дождей, остальные – в холодный период. Максимум осадков, приобретающих нередко ливневый характер, приходится на июнь-июль. Норма испарения с суши составляет 470 мм в год.

3.3. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов Нижнебыковского сельского поселения.

В состав земель населенных пунктов Нижнебыковского сельского поселения входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	зона сельскохозяйственного использования;

•	иные территориальные зоны

Таблица № 1

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Состав земель по категориям | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1488 |
| 2 | Земли лесного фонда | 7584 |
| 3 | Земли водного фонда | 48 |
| 4 | Земли особоохраняемых территорий | - |
| 5 | Земли сельскохозяйственного назначения | 8933 |
| 6 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и земли иного специального назначения | 32 |
| 7 | Земли запаса | - |
|  | Всего земель в существующих границах поселения | 18085 |

3.5. Жилой фонд.

В Нижнебыковском сельском поселении жилой фонд трёх населённых пунктов (233) подворья) представляет застройку низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками в том числе 16 однаэтажных  многоквартирных домов блокированной застройки.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах Нижнебыковского сельского поселения приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома |
| 1 | Усадебная застройка: х. Быковский – 178 х. Солоновский – 24 х. Морозовский - 31 | 233 | 12150 | 100 |
| 2. | Из них блокированная застройка | 16 | 1648 | 13 |
| Дачные дома (усадебная застройка) в х. Быковский (без постоянного проживания людей) | - | - | - |

3.6. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр Нижнебыковского сельского поселения сформирован в х. Быковский.

В остальных населенных пунктах сельского поселения сформированных общественных центров нет.

Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь сельским домом культуры, который расположен в х. Быковском.

В х.Быковском находится фельдшерско - акушерский пункт (ФАП).

Таблица 3.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2012 г.

Детские дошкольные учреждения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МДОУ Быковский ДС №23 «Росинка» х. Быковский | Быковская | 207 | одноэтажное | Любимова А.Н.тел. 88636433521 ИНН 610501792720 |

Учебные заведения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Верхнебыковская ООШ х. Быковский | Быковская | 213 | 2-этажное здание | Щебуняева В.А. тел. 88636433588 ИНН 610500297673 |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Поликлиники | - | - | - |  |
| 1 | ФАП х.Быковский | Быковская | 118а | одноэтажное | Коршунова А.В. тел. 88636433-5-36 |
| 2 | ФАП х. Солоновский | Солоновская | 10А | одноэтажное | Пименова З.К. Тел.88636433-5-46 |
| 3 | ФАП х. Морозовский | Морозовская | 59 | одноэтажное | Шурупова Г.П. Тел.88636433-5-32 |

Учреждения культуры и искусства

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Клубы |  |  |  | - |
| 1 | МБУК Нижнебыковский СДК х . Быковский | Быковская | 213 | помещения в 2-х этажном здании, здание Верхнебыковской ООШ х.Быковский | Карташова Т.Н.. тел. 88636433-5-25 |
| 2 | Сельский клуб х. Солоновский | Солоновский | 41 | Одноэтажное здание | Карташова Т.Н. Тел.886364 33-5-25 |
|  | Библиотека |  |  |  |  |
| 3 | МБУК Нижнебыковская СБ х. Быковский | Быковская | 221 | Одноэтажное здание | Дрынкина Е.М 88636433-5-68 |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ИП Радионов С.Ю. | Быковская | 68 | Радионов С.Ю. тел. 88636433-5-71 |
| 2 | ИП Михайленко В.Н. | Быковская | 209 | Михайленко В.Н., тел. 88636433-5-72 |

Предприятия коммунального обслуживания

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - | - | - | - | - |

Организации и учреждения связи

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Быковское ОПС | Быковская | 210 | помещения в 1 этажном здании, | Мещерякова Л.А. тел. 88636433560 |

Банки

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Оператор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - | - | - | - | - |

Учреждения жилищно – коммунального хозяйства

На территории администрации Нижнебыковского сельского поселения учреждения жилищно-коммунального хозяйства отсутствует

Таблица 4

Данные о жилом фонде и населении, проживающем в разных условиях

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего | В том числе | количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Центральное водоснабжение | Центральное водоотведение |  |
|  |  | домов | в т. ч. квартир | площадь | домов | квартир | площадь | домов | квартир | площадь |  |
| 1 | Х. Быковский | 179 | 16 | 1120 | 4 | 16 | - | - | - | - | 423 |
| 2 | Х. Морозовский | 32 | - | 7958,4 | - | - | 2557,2 | - | - | - | 81 |
| 3 | Х.Солоновский | 24 | - | 518,5 | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 4 | ИТОГО | 235 | 16 | 57012,7 | - | - | - | - | - | - | 553 |

Таблица 5

Сведения о количестве жителей, проживающих в двухквартирных и индивидуальных домах,  на территории Нижнебыковского сельского поселения на 01.01.2012 г.

| № п/п | Категория жилья | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральное водоснабжение, электроснабжение. Газ баллонный. Отопление печное. | 11 |
| 2 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из колодца. Отопление печное. Газ баллонный. | 36 |
| Всего | 243 |

3.7. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов Нижнебыковского сельского поселения.

Инженерное обеспечение Нижнебыковского сельского поселения  включает в себя:

1.	Водоснабжение;

2.	Газоснабжение;

3.	Электроснабжение;

4.	Телефонизацию.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение

Таблица 6

Данные о водоснабжении

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Насосные станции: Местоположение Мощность (м3/час) Типы насосов (производительность, напор) | х.Быковский насосная 1-го подъема, 1 насос-1ЭЦВ6-10-80, 4.0 КВт 10мз/час. |

На территории Нижнебыковского сельского поселения подачу воды в водопроводные сети осуществляет МП ПУ ЖКХ Верхнедонского района лицензия серия –РСТ, номер 02632, вид лицензии ВЭ от 24.02.2012., сроком до 23,02,2032 г., согласно договора. Эл адрес Верхнедонское МП ПУ ЖКХ – vdkomhoz@majl.ru  руководитель Лисьих  Николай Валентинович

р/т.-8(86364)31-3-81

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором  первого подъёма из 1 арт. скважины поселения.

Таблица № 7

Сети водоснабжения  муниципального образования

| № п/п | Реестровый номер | Наименование объекта | Адрес ,технические характеристики | Год постройки | Площадь, протяженность, кв. метров,п. метров | Правоустанавливающий документ | Балансовая стоимость(тыс.р) | Остаточная ст-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01800027 | Башня Рожновского | х. Быковский. | 1985 |  | Св-во. о гос. рег. праав | 21,16 | 0,00 |

Данная башня – собственность  Нижнебыковского сельского поселения и содержатся в безвозмездном пользовании согласно договора Верхнедонским МП ПУ ЖКХ.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим,  в проекте Генерального плана  поселения  предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения .

Также необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждом домовладении. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

х. Солоновский  централизованным водоснабжением не обеспечен, население пользуется водой из родников, колодцев и индивидуальных скважин. На территории села имеется 1 действующий общественный колодец с забором воды ручным способом.

х. Морозовский вода подается из арт.скважины подземным способом насосом 1-го подъема, трубы  центрального водопровода на 100% изношены, население пользуется водой из родников, колодцев и индивидуальных скважин. На территории хутора имеется 2 действующих общественных колодцев с забором воды ручным способом. Необходим капитальный ремонт водопроводной сети с заменой 2 км труб.

4.2. Водоотведение

Централизованная канализация

В Нижнебыковском сельском поселении централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

Тарифы на товары и услуги

Таблица № 8

Оплата услуг  водоснабжения для первой группы потребления

Верхнедонским МП ПУ ЖКХ  на 01.01.2013 г.

| № п/п | Степень благоустройства | Норматив | Цена | ставка | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | умывальник | 2,73 | 24,93 | 68,06 |  |
| 2 | Умывальник,стойка,унитаз, ванна | 6,39 | 24,93 | 159,3 |  |
| 3 | Умывальник, мойка, ванна | 5,79 | 24,93 | 144,34 |  |
| 4 | Повышенными системами благоустройства | 12,57 | 24,93 | 313,37 |  |
| 5 | Дворовая колонка | 2,1 | 24,93 | 52,35 |  |
| 6 | Уличная колонка | 0,75 | 24,93 | 18,7 |  |
| 7 | Легковой автомобиль | 1,5 | 24,93 | 37,74 |  |
| 8 | Грузовой автомобиль | 2,1 | 24,93 | 52,35 |  |
| 9 | мотоцикл | 0,9 | 24,93 | 22,44 |  |
| 10 | КРС | 1,8 | 24,93 | 44,87 |  |
| 11 | лошадь | 1,5 | 24,93 | 37,4 |  |
| 12 | свинья | 0,75 | 24,93 | 18,7 |  |
| 13 | Овцы, козы | 0,3 | 24,93 | 7,48 |  |

Полив приусадебного участка 1 сотка – 448,74